Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy  Stare Pole oraz gminnego PSZOK
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Stare Pole oraz gminnego PSZOK .

Tabela 1. Kody odpadów przewidziane do odbierania i zagospodarowania w ramach usługi

| 20 01 01 | Papier i tektura |
| --- | --- |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 99 | Inne odpady zbierane selektywnie (np. popioły) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |

- Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

3.   Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(pojemniki i worki) takich jak: papier, szkło; tworzywa sztuczne, metale, opakowania       wielomateriałowe, popioły, odpady ulegające biodegradacji oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

4. Wymaga się by pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych spełniały następujące

wymagania:

Tabela 2. Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, w które zostaną wyposażone nieruchomości.

| Rodzaj pojemnika | Szacowana liczba | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 60 litrów | 80 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej, o pojemności 60 litrów, przystosowany do opróżniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 110/ 120 litrów | 820 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej, o pojemności 120 litrów, przystosowany do opróżniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 240 litrów | 100 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności 240 litrów, przystosowany do opróżniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-1 |
| Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 1100 litrów | 32 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy z blachy ocynkowanej o grubości min 2 mm, o pojemności 1100 litrów, przystosowany do opróżniania przy użyciu śmieciarki. Pojemnik wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne, zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840-2 |

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wyposażenia nieruchomości 
w  urządzenia do selektywnego zbierania odpadów.  Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów są worki i pojemniki.  Pojemniki stanowią własność Wykonawcy.

6. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem i kolorem
w następujący sposób:

  - dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” pojemnik/worek kolor zielony,

  - dla odpadów papieru – napis „PAPIER” pojemnik/worek kolor niebieski,

  - dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE ” pojemnik/worek kolor żółty,

  - dla popiołów napis „POPIÓŁ”,

  - dla odpadów ulegających biodegradacji napis „BIO” pojemnik/worek kolor brązowy.

7. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów
w następujących urządzeniach:

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali:

a) worki na szkło o pojemności minimum 60 litrów;

b) worki na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe o pojemności minimum 120 litrów;

c) worki na papier o pojemności minimum 120 litrów, dopuszcza się wystawianie makulatury w wiązkach (związane sznurkiem);

d) pojemniki metalowe do popiołów o pojemności minimum 110 litrów;

e) worki do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych o pojemności minimum 60 litrów.

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się osiem i więcej lokali:

a) pojemniki na szkło o pojemności minimum 1100 litrów;

b) pojemniki na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe o pojemności minimum 1100 litrów;

c) pojemniki na papier o pojemności minimum 1100 litrów;

d) pojemniki metalowe do popiołów o pojemności minimum 240 litrów;

e) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji o pojemności minimum 1100 litrów.

- nieruchomości niezamieszkałe - dopuszcza się zbieranie odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach lub workach o parametrach jak wyżej.

8. Szacuje się, że w skali roku potrzeba będzie około 45000 worków na odpady selektywnie zbierane. Jak zaznaczono wyżej wymagana ilość worków jest szacunkowa i dotyczy całego okresu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie stanu ilościowego worków oraz takie prowadzenie zapasów, aby udostępnianie ich mieszkańcom objętym systemem odbioru było regularne i w odpowiednich ilościach. Faktyczną ilość worków i ich rodzajów ustali Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w zależności od potrzeb.

9. Dla każdego budynku należy w pierwszym tygodniu świadczenia usługi dostarczyć zestaw 8 worków (po minimum 2 worki dla każdej z wyżej opisanych frakcji odpadów).

10. Za każdy wystawiony worek z odpadami selektywnie zebranymi należy pozostawić na nieruchomości worek pusty.

11. Wymaga się od wykonawcy wyposażania nieruchomości w pojemniki - urządzenia do selektywnego zbierania odpadów jak opisano w tabeli nr 3. Szczegółową lokalizację ustawienia pojemników Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości przy wsparciu Zamawiającego w sytuacjach konfliktowych.

12. Gmina dysponuje 25 pojemnikami o pojemności 1100 litrów. Wykonawca w ramach usługi będzie odbierał odpady selektywnie zebrane w tych pojemnikach.

13.Wymaga się by urządzenia do selektywnego zbierania odpadów były opatrzone nadrukiem/napisem z informacją o rodzaju odpadów, które należy umieszczać w pojemniku/worku i rodzaju odpadów, których nie należy umieszczać oraz by spełniały następujące wymagania:

Tabela 3.  Wymagania dla urządzeń do selektywnego zbierania odpadów dostarczanych przez Wykonawcę .

| Rodzaj Urządzenia | Szacowana liczba/rok | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Worki do selektywnego zbierania papieru | 3700 | Wykonane z foli o wymiarach sz.70cm dł. 100/110cm. W kolorze niebieskim z napisem PAPIER |
| Worki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych | 19900 | Wykonane z foli o wymiarach sz.70cm dł. 100/110 cm. W kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE |
| Worki do selektywnego zbierania szkła | 5800 | Wykonane z foli o wymiarach sz.50cm dł. 100/110 cm. W kolorze zielonym z napisem SZKŁO |
| Worki na odpady ulegające biodegradacji | 16000 | Wykonane z foli o wymiarach sz.50cm dł. 100/110 cm. W kolorze brązowym i/lub z napisem BIO |
| Pojemniki do selektywnego zbierania papieru | 20 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów papieru np. kartony). Klapa wyposażona w wrzutnię o wymiarach min 60cmx20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. W kolorze niebieskim i z napisem PAPIER lub z klapą w kolorze niebieskim i napisem na bocznej ścianie PAPIER |
| Pojemniki do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych | 20 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą (otwieraną w całości lub części – dla dużych elementów tworzyw. Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. W kolorze żółtym i z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE lub z klapą w kolorze żółtym i napisem na bocznej ścianie METALE I TWORZYWA SZTUCZNE |
| Pojemniki do selektywnego zbierania szkła | 20 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą. Klapa wyposażona w min. 2 wrzutnie o wymiarach min Ø 20 cm. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. W kolorze zielonym i z napisem SZKŁO lub z klapą w kolorze zielonym i napisem na bocznej ścianie SZKŁO |
| Pojemniki do odpadów ulegających biodegradacji | 25 | Pojemnik plastikowy z HDPE lub metalowy o pojemności min. 1100 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 4 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą z wrzutniami lub klapami. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840.W kolorze brązowym z napisem BIO. |
| Pojemniki do selektywnego zbierania popiołów | 680 | Pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej min. 1 mm, o pojemności min. 120 litrów lub 240 litrów, przystosowany do opóźniania przy użyciu śmieciarki, wyposażony w 2 koła i uchwyty boczne. Pojemnik zamykany klapą. Pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. |

14.  Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy do utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i do selektywnej zbiórki papieru; szkła; tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, popiołów i odpadów ulegających biodegradacji odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy, odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet informacyjnych itp.), dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. Informacje z przeprowadzonych czynności wykonawca dostarczy zamawiającemu w raporcie.

15. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą.

16. Ilości pojemników i urządzeń wykazanych w tabelach powyżej mają charakter szacunkowy. Wykonawca ustali ilość i rodzaj niezbędnych pojemników na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego i  uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, lokalizację pojemników. Wykonawca po dokonaniu czynności wyposażania nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i do selektywnego zbierania odpadów, przekaże gminie szczegółowy wykaz pojemników (liczba, wielkość, miejsce ustawienia).

17. Najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019 r. wszystkie nieruchomości objęte obsługą mają zostać wyposażone w pojemniki lub urządzenia do zbierania odpadów.

18. Odbiór odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych, będzie prowadzony przez osoby

przeszkolone w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

19.  Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

Tabela 4.  Kody odpadów przewidziane do zbierania i zagospodarowania w PSZOK

| 20 01 01 | Papier i tektura |
| --- | --- |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |

20. Według złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

na terenie gminy  Stare Pole przebywa ok. 3802 osób.

21. Szacuje się że na terenie gminy Stare Pole jest ok. 88 nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy (podmiotów).

Tabela 5. Liczba mieszkańców i nieruchomości.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Główne dane- do przedmiotu zamówienia NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNE I NIEMIESZKALNE |
| Liczba mieszkańców (na podstawie złożonych deklaracji) | 3722 | 3807 | 3802 |
| Liczba nieruchomości - budynki wielorodzinne | 22 | 22 | 24 |
| Liczba nieruchomości - budynki jednorodzinne | 753 | 755 | 760 |
| Liczba nieruchomości – budynki niemieszkalne | 90 | 90 | 88 |

22. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz wszystkich nieruchomości wraz 
z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości, wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z deklarowaną liczbą i wielkością pojemników do zbierania odpadów oraz częstotliwością odbierania odpadów, wykaz nieruchomości mieszanych.

23. W przypadku zamieszkania mieszkańców w nowych nieruchomościach lub wytwarzania odpadów w „nowych nieruchomościach”, Wykonawca odbierze odpady komunalne z „nowych nieruchomości” począwszy od pierwszego tygodnia od umieszczenia ich w bazie danych gminy 
i powiadomienia o tym wykonawcy w drodze elektronicznej (email).

24. Ilość odebranych z terenu Gminy Stare Pole, na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2017 i 2018 (do końca miesiąca września), poszczególnych frakcji wynosiła:

Tabela 6. Ilości wytworzonych odpadów –odbieranych i zagospodarowanych od 2017 do września 2018  [Mg].

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w 2017 roku [Mg] | Ilość odpadów w 2018 roku do września [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Odpady niesegregowane | 900,34 | 718,66 |
| Plastik | 77,14 | 59,82 |
| Szkło | 45,44 | 47,12 |
| Makulatura | 17,7 | 16,56 |
| Popiół | 222,14 | 143,6 |
| Odpady wielkogabarytowe | 5,76 | 7,9 |
| ZSEiE | 3,601 | 1,82 |
| PSZOK | 2,26 | 0 |
| BIO | 185 | 144 |

25. Wykonawca do f-ry VAT załączy dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające przekazanie odpadów z gminy Stare Pole do RIPOK/instalacji zastępczej lub innej instalacji przetwarzania, w zależności od rodzaju odpadów.

26. Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować Wykonawcę, w szczególności pojazdy Wykonawcy świadczące usługi na terenie gminy, czy przed rozpoczęciem usługi na terenie gminy są one puste, lub po zakończeniu usługi na terenie gminy odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów.

27. Wykonawca wskaże miejsce przetwarzania odpadów Zamawiającemu.

28. Wykonawca dostarczy w dacie podpisania umowy wykaz pojazdów świadczących usługi na terenie gminy wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu/ów.

29. Wykonawca powinien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje o tym, skąd zostały odebrane odpady, jakie ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowości).

30. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranymi. Każdą frakcję należy odbierać oddzielnie. Dopuszcza się łączne odbieranie tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.

31. W przypadku gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole (np. poza pojemnikami,
w pojemnikach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) Wykonawca odbierze te odpady oraz powiadomi Zamawiającego o działaniu właściciela nieruchomości niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

32. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 z póź. zm.) jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, tj. umieszczania odpadów zmieszanych w urządzeniach (workach) do selektywnego zbierania.

33. Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie zakres i sposób naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

34. Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego o przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów prawa przez właścicieli nieruchomości bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.

35. Odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zebrane) należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

36. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów należących do właściciel nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiadał za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

37. Wykonawca przeprowadzi dwie akcje w ciągu roku, promujące selektywną zbiórkę odpadów
w placówkach oświatowych na terenie Gminy, w okresie wiosennym ( „Dzień Ziemi”) i okresie

jesiennym ( „Sprzątanie Świata” ).

38. Wykonawca odbierze - odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3 razy w roku w terminach wskazanych przez Wykonawcę.

39.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności:

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.),

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 992 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 122),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 19 ),

- Obowiązującego na terenie Gminy Stare Pole prawa miejscowego.

40. Zebrane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Pole odpady, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem i przekazać do instalacji wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa pomorskiego 2018”. Na dowód wykonania tychże obowiązków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające wykonanie obowiązku przez przedłożenie kart przekazania odpadów.

41. W złożonej ofercie na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wykonawca zobowiązany jest do wskazania instalacji RIPOK, do której będzie kierował odebrane odpady (obowiązkowo zmieszane odpady komunalne) oraz inne instalacje dotyczące pozostałych frakcji odpadów jeżeli nie będzie to RIPOK.

42. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych
z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2412).

43. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania zapisu z systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

# Sposób świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów

## Częstotliwość odbierania odpadów

- Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów bezpośrednio z nieruchomości :

- zmieszanych – co tydzień,

-  popiołów – co dwa tygodnie począwszy od 01 października do 30 kwietnia ,

- selektywnie zbieranych tj. papier, szkło - 1 raz w miesiącu,

- selektywnie zbierane tj. tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie,

- odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3 razy w roku w terminach wskazanych przez Wykonawcę,

- odpady ulegające biodegradacji z pojemników oraz worków bezpośrednio z nieruchomości – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

- Odpady wielkogabarytowe będą wystawiane przez mieszkańców w systemie „do krawężnika”.

- Odbiór odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  rano. Zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00.

4.  Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych ze wskazaniem:

miejscowości (ulicy jeśli dotyczy) i terminów odbierania odpadów komunalnych zmieszanych

i selektywnie zebranych, dane jak w tabeli poniżej (przykład).

Tabela 8.  Przykład harmonogramu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych

| L.p | Miejscowość | Ulica | Harmonogram odbierania odpadów komunalnych zmieszanych | Harmonogram odbierania odpadów selektywnie zebranych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Papier | Szkło | Tworzywa, metale opakowania wielomateriałowe | Odpady wielkogabarytowe | Popioły | Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone |
| 1 | X | A | Wtorek, co tydzień | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca | Pierwsza sobota miesiąca | 15 kwietnia | Środa, co dwa tygodnie | Wtorek, co tydzień |
| 2 | Y | B | Czwartek, co tydzień | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | Druga sobota miesiąca | 15 kwietnia |  | Czwartek, co tydzień |

5. Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów zmieszanych realizowany raz w tygodniu powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek), a odbiór odpadów selektywnie zebranych, realizowany co miesiąc, powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień miesiąca (np. pierwsza sobota miesiąca).  W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym.

6. Harmonogram powinien być tak skonstruowany, aby odbiór odpadów był regularny 
i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.

7. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia na 14 dni przed rozpoczęciem usługi.

8. Harmonogram zostanie podany do wiadomości mieszkańcom, poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Stare Pole, a także na stronie internetowej Wykonawcy do dnia 27 grudnia 2018 r. Nadto Wykonawca dostarczy w formie pisemnej (np. ulotka) harmonogram właścicielom nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządcy nieruchomości (tam, gdzie zarząd został wybrany).

9. Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych w ciągu tygodnia dla „nowych nieruchomości” ujętych w bazie danych.

10. W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności (np. siła wyższa), za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać okresowej zmiany harmonogramu odbierania odpadów komunalnych.

11.Wymaga się by harmonogram z uwagi na przyzwyczajenie mieszkańców był maksymalnie zbliżony do obecnie stosowanego harmonogramu.

## Standard sanitarny i ochrony środowiska

- Wykonawca świadcząc usługi odbierania i zagospodarowania odpadów powinien przestrzegać zasad wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktów wykonawczych.

- Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów, aby nie dochodziło do wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do samochodu i załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane.

- Wykonawca uprzątnie i odbierze odpady umieszczone poza pojemnikiem, niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez wykonawcę czy przez użytkownika.

- Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia, poprzez umieszczanie odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów lub umieszczenia odpadów, które winny być objęte segregacją (papier, szkło, tworzywa, metale, BIO) w pojemnikach na odpady zmieszane, powiadomi gminę i właściciela nieruchomości.

5.   Powiadomienie Zamawiającego nastąpi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.

6.  Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki

sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy lub dostarczenie zarządcy

nieruchomości (tam, gdzie zarząd został wybrany), lub dostarczenie informacji właścicielowi

nieruchomości (zabudowa mieszana oraz nieruchomości nie zamieszkałe), a także poprzez

przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze żółtym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w miejscowości ________________w gminie Stare Pole, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Stare Pole.

W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania.

Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

7.  W przypadku trzeciego naruszenia Regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na

tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i właściciela nieruchomości.

8.  Powiadomienie Zamawiającego nastąpi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 7 dni.

9.  Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez pozostawienie informacji w dwojaki

sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy lub dostarczenie zarządcy

nieruchomości (tam, gdzie zarząd został wybrany), lub dostarczenie informacji właścicielowi

nieruchomości (zabudowa mieszana oraz nieruchomości nie zamieszkałe), a także poprzez

przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela

nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie

odpadów. Nalepka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w miejscowości _______________w Gminie Stare Pole, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku gminie Stare Pole.

W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci umieszczono odpady zmieszane 
w urządzeniach do selektywnego zbierania.

Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

10. W przypadku zabudowy jednorodzinnej (system workowy zbiórki selektywnej) dopuszcza się

pozostawienie informacji o naruszeniu regulaminu w zakresie zbierania selektywnego w skrzynce

na listy.

11. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochrony danych osobowych 
             (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

12. Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie

skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.

## Sprawozdawczość

- Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu raport miesięczny z wykonanych usług
w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca.

- Wykonawca sporządza raport w wersji elektronicznej .

- Wykonawca w sprawozdaniu miesięcznym zestawi:

- Wypełniony (za dany miesiąc), z ilością odebranych, według rodzaju odpadów ilością
i rodzajem obsługiwanych pojemników, ilością rozdysponowanych worków;

- Liczbę nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane są odpady komunalne;

- Wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, a nie zostały ujęte
w gminnej bazie danych;

- Wykaz reklamacji i sposób ich wykonania;

- W sprawozdaniu miesięcznym wykonawca sporządzi informację z wykazem nieruchomości, które zbierają odpady niezgodnie z przepisami prawa i ze złożoną deklaracją, a w szczególności:

- umieszczanie odpadów zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów lub umieszczania odpadów „surowcowych”, które powinny być zbierane selektywnie w pojemniku na odpady zmieszane;

- stosowanie zbyt małych albo zbyt dużych pojemników względem ilości zdeklarowanych osób zamieszkujących w danej nieruchomości;

- wysypywanie odpadów poza pojemnik.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania raportu, akceptuje go bądź zgłasza uwagi.

5.Wykonawca w informacji zawrze także:

- Adres nieruchomości, na której odpady są zbierane niezgodnie z obowiązującym prawem
i deklaracją,

- Zdjęcie dokumentujące, że odpady są zbierane niezgodnie z obowiązującym prawem
i deklaracją, zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której przedmiot dotyczy,

- Dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenie.

6. Na każde wezwanie Gminy, wykonawca przedstawi wykaz nieruchomości i rodzaje pojemników i/lub worków dostarczonych/ustawionych dla nieruchomości objętych usługą.

7. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT .

8. Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).

9. Wykonawca zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) złoży, półroczne sprawozdanie. Sprawozdanie należy przekazać, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

## Reklamacje

- Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do Zamawiającego. Zamawiający przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 24 godzin od otrzymania e-maila.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuję on tę reklamację jak by została zgłoszona przez Zamawiającego i powiadomi Zamawiającego  o złożonej reklamacji.

- Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania Zamawiającego.

- Reklamacje budzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu  potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o liczbie i rodzaju reklamacji w sprawozdaniu miesięcznym.

# Warunki formalne, jakie ma spełniać Wykonawca

- Wykonawca powinien być wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Pole.

- Wykonawca powinien zawrzeć umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie przyjmowania od właścicieli nieruchomości: odpadów komunalnych zmieszanych, oraz pozostałości z sortowania przewidzianych do składowania (zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022).

- Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny prowadzonego przez GIOS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2018 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1466 ze zm.).

4. W odniesieniu do odpadów komunalnych i zmieszanych i odpadów surowcowych – przyjmuje się, że RIPOK posiada wymagane decyzje administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przedłoży Zamawiającemu  dokumenty, o których mowa w pkt. 1 - 3.

6. W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych wyznaczonych w uchwale wykonawczej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

# Warunki techniczne, jakie ma spełniać Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

## Środki transportu i urządzenia do zbierania odpadów komunalnych

- Wykonawca powinien dysponować, w celu realizacji usługi, pojazdami spełniającymi wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122).

- Dla frakcji tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz dla frakcji papieru dopuszcza się stosowanie pojazdów z  zabudową kompaktującą.

- Dla frakcji szkła oraz odpadów wielkogabarytowych należy stosować samochód skrzyniowy bez funkcji kompaktującej.

- Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych powinny być wyposażone w grzebieniowy, widłowy lub hakowy mechanizmem załadowczy.

- Dopuszcza się stosowanie śmieciarek do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz papieru) tylko wówczas, gdy śmieciarka będzie opróżniona, umyta i wyraźnie oznaczona z przodu i z boku pojazdu,  że zbiera odpady selektywnie gromadzone („ZBIÓRKA SUROWCÓW” ).

- W razie awarii pojazdu wykonawca zapewni pojazd zastępczy.

- Pojazdy muszą być  trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

8. Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania

techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

9. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po

opróżnieniu pojemników.

10. Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

11. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, a konstrukcja pojazdów zabezpieczona przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizująca oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

12. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

13. Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane 
o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych;

14. Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być przechowywane 
w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.

15. Wykonawca  powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.

16. Wykonawca dostarczy jedno stanowisko oprogramowania umożliwiające odczyt, prezentację 
i weryfikację przechowywanych danych Zamawiającemu oraz przeszkoli jego pracowników 
w zakresie obsługi tego oprogramowania.

## 4.2 Baza magazynowo – transportowa

- Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną: w gminie,
z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Baza winna być usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny.

- Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,  pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych i zważonych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

- W przypadku braku w bazie magazynowo-transportowej punktu bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wykonywanie tych usług przez uprawnione podmioty zewnętrzne. Dokumenty potwierdzające wykonywanie usług konserwacji i napraw oraz mycia i dezynfekcji pojazdów powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat od daty wykonania tych czynności.

- Teren bazy magazynowo-transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

- Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

- Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

- Wody opadowe i ścieki przemysłowe, pochodzące z terenu bazy magazynowo –transportowej winny być zagospodarowane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1566 z późn. zm.);

- Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy winny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej;

- Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków odległości i kompletności wyposażenia jak opisano wyżej.